PROJEKT    	            Załącznik nr 6

do SIWZ

STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH

ul. Tanowska 8, 72-010 Police

www.powiat.policki.pl; e-mail: powiat@policki.pl

WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIA MODERNIZACJI EWIDENCJI

GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Obrębu Bezrzecze, gmina Dobra (Szczecińska)

GK.273.1.2018.MM 						               Police, dnia 16 stycznia 2018 r.

Niniejsze warunki techniczne zostały podzielone na działy, które zostały szczegółowo omówione w dalszej części opracowania:

- Obowiązujące przepisy prawne

- Cel pracy

- Wymagania formalne

- Zakres prac do wykonania

- Sporządzenie dokumentów dla Zamawiającego

- Dane źródłowe

- Charakterystyka obiektu

- Zasady skanowania dokumentacji

- Termin wykonania

- OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2101);

- Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. poz. 459);

- Ustawa z dnia 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007)

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 r. poz. 2147);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.);

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);

- Ustawa z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068);

- Ustawa z dnia 04.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2017.1382);

- Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 242, poz.1622.) – w zakresie zgodnym z rozporządzenie o ewidencji gruntów i budynków;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz.1572);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12.07.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 80, poz. 866 );

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1.10.2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1306);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. Nr 84, poz.911);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r. poz.219);

- Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788);

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222).

Ponadto zaleca się do stosowania „Wytyczne techniczne”	G-5 Ewidencja gruntów i budynków w zakresie dokumentacji z czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. Prace powinny uwzględnić wszystkie zmiany przepisów w okresie do zakończenia prac. W pracach należy uwzględnić projekt modernizacji ewidencji gruntów, budynków sporządzony dla terenu obrębu Bezrzecze, gmina Dobra, uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie.

- CEL PRACY

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wykonywana jest na zasadach i w trybie określonym w art. 24a ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w Rozdziale 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – „Zakładanie ewidencji gruntów i budynków”. Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych w celu:

- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,

- modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu,

- poprawy funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.

Modernizacja obejmuje wyłącznie dane ewidencyjne dotyczące budynków i oznaczeń użytków gruntowych działek zabudowanych lub w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, oraz działek  zajętych pod drogi związane z funkcjonowaniem terenów zabudowanych i zurbanizowanych, na obszarze  obrębu Bezrzecze, gmina Dobra (Szczecińska).

Prace mają na celu utworzenie pełnej informacji o budynkach oraz użytkach gruntowych na terenach zbudowanych i zurbanizowanych, zgodnie z przepisami rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034).

- WYMAGANIA FORMALNE

- Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police (ODGiK).

- Praca podlega opracowaniu w układzie współrzędnych geodezyjnych „PL-2000”.

- Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) w Powiecie Polickim prowadzona jest za pomocą aktualnej wersji systemu GEO-INFO, dlatego sposób wymiany danych między Zamawiającym, a Wykonawcą prac to pliki eksportu i importu danych w formacie natywnym (GIV), kompatybilnym z aktualną wersją systemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu prac, nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia „Dziennika Robót”, w którym zawarte będą informacje dotyczące m.in. przebiegu prac, uwag i uzgodnień poczynionych w trakcie realizacji prac między Wykonawcą i Geodetą Powiatowym, sprawującym nadzór w imieniu Zamawiającego oraz wynik wstępnej kontroli technicznej. Warunkiem ważności uzgodnień jest podpisanie ich przez obie ww. strony.

- Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia z Geodetą Powiatowym powinny być uzgadniane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia i natychmiast po uzgodnieniu wpisywane do Dziennika Robót.

- Próba uzgodnienia sytuacji wątpliwych dopiero po zakończeniu prac, będzie traktowana jako próba wymuszenia przez Wykonawcę odstępstwa od niniejszego opracowania i szczegółowych warunków zamówienia i spowoduje zwrot dokumentacji z prac do poprawienia.

- Wszelkie uzgodnienia dotyczące pozyskiwania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) i przekazywania danych do pzgik, należy poczynić z Kierownikiem ODGiK w ramach zgłoszenia prac.

- Sposób postępowania z przypadkami tzw. robót w toku należy uzgodnić z Administratorem SIP GEO-INFO. Uzgodnienie podlega wpisowi do Dziennika Robót.

- Do kontaktów z ODGiK i z Geodetą Powiatowym oraz do uczestnictwa w czynnościach,  o których mowa w art. 24a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest zobowiązany Kierownik prac geodezyjnych lub inny wskazany przez Wykonawcę geodeta uprawniony posiadający uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2 (określone w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy –  Prawo geodezyjne i kartograficzne).

- Jeżeli wyjaśnienie rozbieżności wymagałoby wykonania prac wykraczających poza zakres zlecenia, Wykonawca niezwłocznie powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Kompleksową modernizację ewidencji należy wykonać na obszarze zlecenia stanowiącego 1 obręb ewidencyjny, na podstawie warunków technicznych z uwzględnieniem założeń projektu modernizacji ewidencji sporządzonego dla przedmiotowego obszaru.

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego prac jest przekazanie Zamawiającemu poprawnie sporządzonych plików wsadowych z danymi powstałymi w wyniku modernizacji, zgodnych z przepisami i instrukcją eksploatacyjną systemu GEO-INFO.

- Całość dokumentacji, która powstała w wyniku prac, jak również została wykorzystana i posłużyła do realizacji zadania, należy zeskanować, i dołączyć do operatu technicznego na CD/DVD lub innym nośniku danych. Systematykę nazw zbiorów, format plików rastrowych oraz plików wsadowych do zasilenia modułu Ośrodek GEO-INFO należy uzgodnić z Administratorem SIP GEO-INFO.

- ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

- Etap I:

              - Sporządzenie analizy dokumentacji geodezyjnej, porównanie części opisowej ewidencji z częścią graficzną, porównanie mapy ewidencyjnej z terenem. Sporządzenie mapy wywiadu terenowego w zakresie budynków i użytków gruntowych.

              - Weryfikacja istniejących danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskanie niezbędnych informacji i uzgodnień dotyczących danych podmiotowych i przedmiotowych, w zakresie danych o działkach i budynkach. Wykonanie terenowych pomiarów geodezyjnych i stosownych  obliczeń.

              - Sporządzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, niezbędnego do wykonania czynności wyłożenia operatu do publicznego wglądu.

              - Przygotowanie plików wsadowych w formacie GIV do zasilenia bazy danych.

Stwierdzenie poprawności technicznej oraz zgodności ze standardami GEO-INFO wykonanych plików wsadowych, nastąpi w protokole kontroli, podpisanym przez Administratora SIP GEO-INFO, nie zawierającym uwag.

              - Sporządzenie raportów i kartotek do zamieszczania adnotacji zgodnie z § 56 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

              - Sporządzenie mapy przeglądowej, o której mowa w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia

              - Przekazanie Geodecie Powiatowemu kompletnego projektu operatu opisowo-kartograficznego (w formie analogowej lub cyfrowej do wyłożenia).

- Etap II:

- Zapewnienie jednej osoby, o której mowa w § 12 ust. 4 umowy i jednego stanowiska komputerowego do przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ustawowych terminach (15 dni roboczych, liczonych od poniedziałku do piątku włącznie, nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy).

- Sporządzenie protokołu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu, według zasad określonych w § 41 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Udział w rozstrzyganiu o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego.

- Przygotowanie merytorycznych odpowiedzi, na uwagi zgłoszone do danych projektu operatu opisowo-kartograficznego, w formie pisemnej, w terminie do 3 dni roboczych (liczonych od poniedziałku do piątku włącznie, nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia uwag przez Zainteresowanego i przesłanie ich na adres e-mail: lukasiuk@policki.pl.

- Skompletowanie geodezyjnego operatu technicznego i operatu formalno-prawnego (zawierającego całą dokumentację pozyskaną w wyniku prac tj. pisma, opinie, ogłoszenia, zawiadomienia, upoważnienia, uzgodnienia, decyzje, dziennik robót, zaświadczenia itp.).

oraz przekazanie kompletnych, poprawnych danych i materiałów (w terminie do 15 dni roboczych, liczonych od poniedziałku do piątku włącznie, nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy, od upływu terminu wyłożenia) do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Przekazanie kompletnych plików wsadowych w formacie GIV, uzupełnionych o wynik rozpatrzenia uwag do danych projekt operatu opisowo-kartograficznego, w celu zasilenia bazy EGiB danymi zawierającymi zmiany powstałe w wyniku modernizacji.

- Przekazanie całości materiałów i danych z prac modernizacyjnych do pzgik (w formie papierowej i skanów) oraz plików z dokumentami materiałów zasobu wraz z plikami wsadowymi do zasilenia modułu GEO-INFO Ośrodek.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Sporządzić aktualną analizę dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem przydatności danych do wykonania modernizacji.

- Wykonać porównanie części opisowej ewidencji z częścią graficzną. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, Wykonawca powinien wyjaśnić i usunąć te rozbieżności na podstawie dokumentów źródłowych znajdujących się w ODGiK, jak również dokumentacji znajdującej się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach (AB), oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB), a w przypadku braku jednoznaczności w istniejących dokumentach, dokonać sprawdzenia w terenie, a wyniki przedstawić w postaci zestawienia Geodecie Powiatowemu do uzgodnienia. Jeżeli wyjaśnienie rozbieżności wymagałoby wykonania prac wykraczających poza zakres zlecenia, Wykonawca szczegółowo opisze zaistniałą sytuację w wykazie rozbieżności. Sytuacje takie winny być omówione i uzgodnione z Geodetą Powiatowym oraz opisane w Dzienniku Roboty.

- Przeprowadzić porównanie mapy zasadniczej (funkcjonującej w Ośrodku) z terenem w zakresie danych ewidencyjnych budynków i obiektów z nimi trwale związanych, oraz użytków gruntowych, a wyniki przedstawić na mapie wywiadu terenowego.

GRANICE DZIAŁEK

Granice działek należy przyjąć z bazy danych EGiB.

BUDYNKI

W ramach prac należy:

- Uzupełnić dane ewidencyjne budynków (w tym brakujące atrybuty), poprzez doprowadzenie do zgodności zapisów EGiB do wymogów rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków. Aktualizacji należy dokonać w oparciu o dane źródłowe (dokumentacja AB i PINB) i wywiad terenowy. Brakujące dane i atrybuty dotyczące budynków (w tym funkcje budynków, daty oddania do użytkowania) uzyskać od odpowiednich instytucji i organów tj. Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Uwzględnić szczególnie informacje zawarte w dokumentacji znajdującej się u właścicieli (zarządców) nieruchomości oraz w dowodach zmian i dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej, znajdujących się w ODGiK.

Jeżeli stan na gruncie zdecydowanie odbiega od stanu wykazanego w dokumentach, należy taką rozbieżność szczegółowo opisać, z podaniem przesłanek jakie wpłynęły na ostateczne oznaczenie obiektu (co przyjęto i na podstawie jakich dokumentów).

Informacje o budynkach opisać i pozyskiwać w następującej kolejności:

- D – dokumentacja,

- W – wywiad terenowy,

- O – uzgodnienia z Geodetą Powiatowym.

- Porównać zapis funkcji budynku uwidoczniony w dokumentacji budowlanej tj. decyzji pozwolenie na budowę, zgłoszenie - AB, pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy – PINB, z zapisem w EGiB i sytuacją w terenie. Wykonać zestawienie stwierdzonych rozbieżności z opisem zastanego stanu w terenie (na dany dzień). Jeżeli to możliwe zamieścić fotografię obiektu obrazującą zaistniałą sytuację. Zestawienie przekazać Geodecie Powiatowemu w celu oceny zaistniałej sytuacji i ustaleniu właściwych oznaczeń w porozumieniu z AB. Uzgodnienie podlega wpisowi w Dzienniku Robót. Przy ustalaniu właściwych atrybutów może  zajść konieczność dokonania wywiadu terenowego z udziałem pracowników AB. Czynności oględzin w terenie należy opisać w Dzienniku Robót. Przy określaniu rodzaju wg KŚT, klasy wg PKOB, głównej funkcji oraz innej/innych funkcji budynku należy sprawdzić dokumentację budowlaną (np. zezwolenie na użytkowanie, pozwolenie na budowę itp.), w przypadku braku dokumentów dane pozyskać w uzgodnieniu z AB. Uzupełnieniu podlegają wszystkie atrybuty budynków zgodnie z modelem pojęciowym Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) przy czym, dla atrybutów, których wartości nie są możliwe do ustalenia na podstawie dokumentacji pozyskanej w AB lub w PINB należy użyć właściwego atrybutu Voidable. Fakt zastosowania atrybutu Voidable odnotować w Dzienniku Robót.

- Ustalić budynki stanowiące treść ewidencji i usunąć z bazy EGiB obiekty budowlane, które nie są budynkami w rozumieniu § 78 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Wykonać pomiary terenowe, zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi, budynków:

- brakujących na mapie ewidencyjnej,

- ujawnione w bazie danych EGiB, dla których atrybut źródło pozyskania danych jest różny od „O – pomiar na osnowę” (model pojęciowy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków),

- zmienionych w stosunku do uwidocznionych w EGiB,

- wytyczonych, co będzie łączyło się bezpośrednio ze zmianą statusu w bazie EGiB z budynku projektowanego na budynek w budowie oraz zmiany oznaczenia użytku gruntowego na „Bp” (na podstawie informacji z PINB, z uwzględnieniem decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej),

- budynków, których budowy nie zakończono pozostających na etapie fundamentów lub stanu surowego.

- Połączyć, bądź dokonać wyodrębnień budynków zgodnie z dokumentacją techniczną, a w przypadku jej braku, ze stanem faktycznym na gruncie.

- Przy oznaczeniu identyfikatora budynku zachować numery istniejące w bazie, a w przypadku nowego budynku, nadać numer uzgodniony w ODGiK.

- Dla budynków usytuowanych na dwóch różnych działkach, dla których prowadzone są odrębne księgi wieczyste, należy przeprowadzić analizę istniejącej dokumentacji technicznej budynku w zakresie usytuowania ścian oddzieleń budynków i dokonać ewentualnej korekty ich przebiegu na mapie. Rozbieżności opisać w zestawieniu, sporządzanym dla danej działki.

- W przypadku budynku o zróżnicowanej liczbie kondygnacji poszczególnych jego części, w kartotekach ewidencji wykazuje się maksymalną liczbę kondygnacji. Zmiana liczby kondygnacji nie jest podstawą wyodrębnienia nowego budynku. Definicje kondygnacji, kondygnacji naziemnej i podziemnej budynku zostały określone w § 3 ust. 16, 17 i 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- W przypadkach wystąpienia wątpliwości, co do sposobu określenia obiektów budynkowych lub ich atrybutów, należy sięgnąć do dokumentacji architektoniczno-budowlanej, wydanych decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości (pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie itd) i rejestrów publicznych oraz dokonać dodatkowych oględzin w terenie. W razie wątpliwości należy postąpić jak opisano w pkt 2.

- Sporządzić dokumentację fotograficzną obiektów budowlanych (tam, gdzie jest to możliwe wykonać zdjęcie obiektu obrazujące jego charakter – funkcję, podać adres, numer działki, obręb). Fotografie obiektów mogą być wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia dokumentacji modernizacyjnej.

- Dokonać pomiaru brakujących oraz zweryfikować ujawnione w bazie danych EGiB obiekty budowlane trwale związane z budynkami, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

- W przypadku gdy pomierzono „naroża” budynków, położonych na granicy działki, których punkty obrysu przyziemia stanowią punkty graniczne w świetle przepisów ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1 oraz ust. 7 § 67  - rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych...., to:

  - jeżeli ich odchylenie liniowe w stosunku do punktów granicznych z pzgik przekracza wartość dopuszczalną przepisami 0,15 cm – Wykonawca przedstawia analizę materiałów oraz wnioski wynikające z analizy w zestawieniu sporządzonym dla danej działki zabudowanej i dołącza kopie materiałów do operatu. Wynikami pomiaru aktualizuje bazę danych – zmieniając współrzędne punktów granicznych stanowiących naroża budynku.

  - jeżeli ich odchylenie liniowe w stosunku do punktów granicznych pozyskanych z pzgik nie przekracza wartości dopuszczalnej przepisami 0,15 cm – Wykonawca przedstawia analizę materiałów oraz wnioski wynikające z analizy w zestawieniu sporządzonym dla danej działki zabudowanej i dołącza kopie materiałów do operatu. Wynikami pomiaru aktualizuje bazę danych, pozostawiając punkty graniczne wg stanu dotychczasowego ujawnionego w pzgik.

UŻYTKI I KONTURY KLASYFIKACYJNE

- Sprawdzić, czy rodzaje użytków gruntowych występujące na terenach zabudowanych i zurbanizowanych (w tym działek zajętych pod drogi), ujawnione w bazie EGiB, są zgodne z obecnie obowiązującą definicją zawartą w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków oraz sytuacją w terenie. Sporządzić mapę zmian – na kopii mapy ewidencyjnej.

- Ustalić prawidłowy zasięg użytków gruntowych oraz w miarę potrzeb przeprowadzić ich pomiar.

- Sporządzić zestawienie dla każdej zabudowanej działki, w którym znajdzie się:

- opis zmian (możliwie szczegółowy) lub potwierdzenie stanu wykazanego w EGiB,

- opis terenu,

- opis budynku, budowli,

- informacja o pozwoleniu na budowę itp. wraz z podanymi rozbieżnościami pomiędzy zapisem w decyzji, a danymi z pomiaru lub EGiB, szczególnie w zakresie funkcji budynku,

- informacja o decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej lub leśnej wraz z różnicami pomiędzy zapisem w decyzji, a sytuacją w terenie, w zakresie powierzchni użytku gruntowego (decyzje są dostępne w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa),

- informacja pozwoleniu na użytkowanie, zawiadomieniu o zakończeniu budowy (dostępne u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)

- fotografie elementów zagospodarowania terenu świadczące o charakterze obiektu, terenu i budynku (wraz z datą ich sporządzenia).

- Obliczyć współrzędne punktów załamania zmienionych konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych.

- Obliczyć powierzchnie zmienionych konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych. Sposób rozrzucenia odchyłki rozliczenia powierzchni konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych uzgodnić z Administratorem SIP GEO-INFO.

- Sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych.

- Sporządzić zestawienie nieruchomości na których dokonano wyłączenia z produkcji rolniczej lub leśnej, bez wymaganej decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej i leśnej, w celu przekazania do Wydziału Ochrony Środowiska (SR).

UZGODNIENIA

- Dokonać uzgodnień w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowlanej: pozwolenia na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego lub Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach, w przypadku konieczności uzupełnienia bazy danych o brakujące atrybuty.

- Uzgodnić numerację porządkową budynków i nazwy ulic w Urzędzie Gminy Dobra na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 wraz z przebiegiem osi ulic. Jeśli przy działce (w oznaczeniu położenia) zostanie wpisana nazwa ulicy, musi być ona zgodna z treścią uchwały o nadaniu nazwy danej ulicy. Korzystając z danych EMUiA dostępnych w pliku GML pod adresem http://danepubliczne.punktyadresowe.pl/?from=strona&fraza=3211# wprowadzić i w razie potrzeby zmodyfikować istniejące w bazie danych EGiB obiekty Ulica (GELULI). W przypadku, gdy dana nieruchomość nie posiada nadanego adresu, to w bazie danych pozostawić puste pole. Uzgodnione dane dotyczące numeracji porządkowej wprowadzić do części opisowej i graficznej EGiB.

- Uzgodnić z ODGiK nadanie obiektom bazy danych ewidencyjnych identyfikatorów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB.

- Dołączyć do operatu dokumentację potwierdzającą dokonanie uzgodnień. W przypadku braku uzgodnienia, pomimo wystąpienia Wykonawcy do odpowiedniej instytucji, należy przedstawić kopię pisma/wniosku (z datą wpływu do właściwego organu/instytucji), w jakiej sprawie miały nastąpić uzgodnienia. Przyjmuje się, że brak stanowiska którykolwiek organu, po upływie 30 dni od złożenia wniosku, będzie traktowane jako niewniesienie przez dany organ zastrzeżeń do przedstawionego projektu uzgodnienia.

PROJEKT OPERATU MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

- Skompletować geodezyjny operat techniczny z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- Sporządzić projekt operatu opisowo-kartograficznego, niezbędny do wykonania czynności wyłożenia operatu do publicznego wglądu.

- Przygotować pliki wsadowe w formacie GIV do zasilenia bazy danych (prowadzonej w systemie GEO-INFO) zmianami powstałymi w wyniku prac modernizacyjnych.

- Pliki wsadowe powinny zapewnić zachowanie historii zmian danych zwartych w ewidencji. Pliki wsadowe posłużą Administratorowi SIP GEO-INFO do zweryfikowania ich technicznej poprawności oraz zgodności ze standardem GEO-INFO.

WYŁOŻENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO DO WGLĄDU

- Zapewnić jedną osobę, o której mowa w dziale III pkt 10 i jedno stanowisko komputerowe potrzebne do sprawnego przeprowadzenia wyłożenia operatu do publicznego wglądu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ustawowych terminach (15 dni roboczych).

- Sporządzić protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu, według zasad określonych w § 41 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Zapewnić jedną osobę, o której mowa w dziale III pkt 10 do udziału w rozstrzyganiu o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do danych projektu operatu przez każdą osobę, której interes prawny dotyczy danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym. Wszystkie uwagi i zastrzeżenia należy skompletować w oddzielnej dokumentacji dla każdego wniosku (wg wzoru formularza nr 7 Instrukcji G-5).

- W ciągu 3 dni od zgłoszenia uwagi (nie wliczając sobót i niedziel, ani dni ustawowo wolnych od pracy), przygotować merytoryczne odpowiedzi na uwagi zgłoszone do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

AKTUALIZACJA ZASOBU

ZAKOŃCZENIE PRAC (I i II ETAPU)

- Skompletować i przekazać geodezyjną dokumentację techniczną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Przekazać pliki wsadowe do zasilenia bazy EGiB, w systemie GEO-INFO, zmianami powstałymi w wyniku modernizacji.

- Przekazać pliki wsadowe do zasilenia bazy Ośrodek w systemie GEO-INFO, materiałami powstałymi w wyniku modernizacji.

RĘKOJMIA

- Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego (w formie pisemnej pismem poleconym lub na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę) treści złożonego zarzutu do danych ewidencji gruntów i budynków objętych modernizacją, przygotuje na nie merytoryczne odpowiedzi, które prześle na adres e-mail: lukasiuk@policki.pl lub malicka@policki.pl.

- W razie konieczności Wykonawca przygotuje i przekaże dane i materiały oraz uzupełniające pliki wsadowe do zasilenia bazy danych EGiB, uwzględniające wyniki rozpatrzenia zarzutów zgłoszonych do danych ewidencyjnych.

- Wszystkie pozyskane w wyniku prac dokumenty oraz dane i materiały, Wykonawca skompletuje  i przekaże do pzgik, w celu dołączenia do operatu formalno-prawnego (I i II Etapu), jako kolejnego etapu prac. Do operatu dołączy pliki wsadowe do zasilenia bazy EGiB oraz bazy Ośrodek GEO-INFO.

- SPORZĄDZENIE DOKUMENTÓW DLA ZAMAWIAJĄCEGO

- Geodezyjny operat techniczny powinien zawierać w szczególności:

- rejestr gruntów,

- rejestr budynków,

- kartotekę budynków,

- mapę ewidencyjną,

- protokół wyłożenia do wglądu operatu opisowo-kartograficznego i wykaz uwag i zastrzeżeń,

- porównanie części opisowej z częścią graficzną danych ewidencyjnych,

- porównanie mapy z terenem (mapa wywiadu terenowego),

- zestawienie danych dotyczących budynków, nie ujawnionych w ewidencji.

Wzory i formularze dokumentów niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków przekaże Wykonawcy – Kierownik ODGiK.

- Ponadto Wykonawca sporządzi:

- merytoryczne odpowiedzi na zgłoszone uwagi i zarzuty do danych projektu operatu opisowo-kartograficznego, które przekaże pocztą elektroniczną na adres                              e-mail: lukasiuk@police.pl  lub  malicka@policki.pl

- na nośnikach (oryginał/kopia) CD/DVD zeskanowane materiały geodezyjnego operatu technicznego z wykonanych prac – przyjętego do pzgik (format oraz nazewnictwo plików uzgodnić z Administratorem SIP GEO-INFO),

- opinię oraz ewentualne propozycje zmian do niniejszych warunków technicznych,

- zestawienie działek zabudowanych w obrębach wraz z krótkim opisem i uzasadnieniem wprowadzonych zmian.

- wykaz jednostek w postaci kart materiałów zasobu, sporządzonych dla każdego zeskanowanego operatu technicznego, zawierające:

- numer ewidencyjny materiału zasobu,

- identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej lub numer KERG,

- ogólną liczbę kart w operacie technicznym,

- liczbę dokumentów zeskanowanych w danym operacie,

- liczbę dokumentów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu z informacją na temat zbiorów dokumentów (jeśli powstały),

- podpis i datę.

Dopuszcza się formę cyfrową ww. kart.

- DANE ŹRÓDŁOWE

Na teren zlecenia sporządzono projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków, który został uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w myśl § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W projektach wykonano analizę istniejących źródłowych danych ewidencyjnych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (powiatowym, wojewódzkim i centralnym) oraz w innych ewidencjach i rejestrach publicznych. Szczegółową analizę operatów będących w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajdujących się w Wydziale GK sporządzono oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego w formie tabelarycznej. Materiał wymaga uaktualnienia o dane i materiały przyjęte do pzgik po dacie sporządzenia projekt.

Materiały geodezyjne oraz zakres ich wykorzystania

Na obszarze objętym zleceniem w pzgik znajdują się operaty prawne z zakresu podziałów nieruchomości, ustalenia granic w drodze rozgraniczenia, klasyfikacji gleboznawczej gruntów i jej aktualizacji, regulacji/wymiany gruntów i założenia ewidencji gruntów oraz wznowienia/ustalenia położenia znaków/punktów granicznych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzacji budynków, tyczenia budynków z obszaru obrębów będących przedmiotem opracowania. Wykaz danych i materiałów pzgik przydatnych do wykonania zlecenia zostanie opracowany w ramach zgłoszenia prac w ODGiK.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W tabeli przedstawiono dane jednostkowe do każdego z obrębów objętych opracowaniem:

| TERYT | Nazwa | Powierzchnia geodezyjna | Powierzchnia ewidencyjna | Ilość działek | Ilość działek zabudowanych | Ilość działek przeznaczonych pod zabudowę | Ilość budynków | Ilość budynków z digitalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321101_2.0001 | Bezrzecze | 424.9807 | 424.0709 | 2119 | 1005 | 268 | 1529 | 408 |

- ZASADY SKANOWANIA DOKUMENTACJI

ZAKRES PRAC:

W ramach zlecenia należy wykonać kopie cyfrowe (skany) materiałów będących wynikiem zlecenia, czyli dane i materiały przyjęte do pzgik w formie operatów: technicznego i formalno-prawnego z modernizacji. Praca (skanowanie dokumentów) będzie wykonywana poza budynkiem Starostwa Powiatowego w Policach.

W ramach zlecenia należy wykonać kopie cyfrowe (skany) materiałów przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność podanych w dokumentach informacji:

- dla kopii czarno-białych, nie mniejszej niż 300 dpi,

- dla kopii kolorowych, nie mniejszej niż 400 dpi,

i doprowadzić do wersji komputerowej pliku graficznego.

Wykonane kopie muszą być wyraźne i czytelne, posiadać bardzo dobrą, jednakową ostrość i jakość w każdym miejscu, czytelność oryginału. Dokumenty przedstawić w formie kopii czarno-białych.

Skanowanie należy przeprowadzić w następujący sposób:

- dokumenty uszkodzone (podarte, pogięte itp.) muszą zostać przygotowane do skanowania w sposób, który nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (np. podklejenie oryginału, skanowanie na szybie, wykonanie kserokopii itd.),

- w przypadku braku możliwości rozszycia operatu nie należy rozdzielać dokumentów, ale zeskanować je przy użyciu szyby.

- każda skopiowana strona lub arkusz musi tworzyć jeden plik komputerowy – nie jest dopuszczalne dzielenie obrazu na części. W przypadku ewentualnego łączenia fragmentów w fazie obróbki, w powstałym obrazie całości nie mogą być widoczne miejsca styków (łączeń). Jeżeli dokumenty podlegające skanowaniu składają się z więcej niż jednej strony, np. w protokole granicznym każda strona powinna być zapisana osobno.

Nie kopiować znajdujących się w operatach:

- dowodów doręczeń zawiadomień i kopii doręczeń wezwań;

- dzienników pomiarowych i związanych z nimi szkiców polowych, które nie dotyczą osnów geodezyjnych, osnów pomiarowych oraz szczegółów terenowych I grupy, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także nie zawierają danych w postaci współrzędnych;

- kopii materiałów zasobu.

W razie potrzeby, gdy w operacie występuje więcej niż jeden dokument podobnej treści, skany pogrupować w zbiory w postaci wielostronicowego pliku w formacie TIFF, nadać numerację dokumentom/zbiorom dokumentów wg § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Formaty mniejsze niż A4 grupować do formatu A4.

Wszystkie szkice wykorzystane do tworzenia bazy w GEO-INFO skanowane w kolorze, powinny posiadać 8 bitów na piksel – 256 kolorów. Materiały będące przedmiotem zlecenia należy przetworzyć do formy kopii cyfrowej (zeskanować) i przedstawić w formacie .TIF oraz wielostronicowym formacie .PDF. Strukturę plików należy ustalić z Zamawiającym.

Wynikowy plik PDF powinien zostać skompresowany za pomocą narzędzia zachowującego jakość dołączonych plików graficznych np. Free PDF Compressor, Fileminimizer PDF.

Stopień kompresji plików TIFF oraz PDF zostanie ustalony przez Zamawiającego na podstawie próbnych skanów, wykonanych przez Wykonawcę prac, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy. Tworzone dokumenty muszą zostać poddane obróbce, która pozbawi je wszystkich zabrudzeń, szumów, zlewek i innych zniekształceń spowodowanych słabą jakością skanowanego oryginału. Szczególną uwagę należy zwrócić na kopiowanie dokumentów wypłowiałych, mało kontrastowych, z ciemnym tłem. Podczas kopiowania stron połączonych (np. w tomie) pod każdą kartkę należy podłożyć białe tło eliminujące przebicie treści strony następnej i pogłębiając kontrast rysunku i tekstu. Skopiowane dokumenty w stosunku do oryginału muszą zachować proporcje wymiarów, bez zniekształceń i deformacji.

Wykonawca do wykonania powierzonego zadania wykorzysta własny sprzęt kopiujący (skanujący).

Zeskanowane dokumenty w formie plików w ustalonej strukturze i formacie należy zapisać na cyfrowym nośniku danych DVD (płyty o odpowiednich właściwościach archiwizacyjnych zapewniających odpowiednią żywotność danych zapisanych na tego typu nośniku) lub przenośnym dysku zewnętrznym pamięci, który zostanie przekazany Zleceniodawcy na własność.

W razie konieczności dołączenia do operatu kopii materiałów pzgik, udostępnione materiały wymagające rozprucia należy rozszyć i wyprostować ewentualne zagięcia, a następnie doprowadzić do stanu pierwotnego z zachowaniem kolejności stron. Ze względu na różną jakość techniczną materiałów, Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia stanu technicznego) skanowanych materiałów. Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca ustali z Zamawiającym sposób ich kopiowania. W sytuacji, gdy w wyniku oceny stanu materiałów wskazanych przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że ze względu na zły stan nie mogą być bezpiecznie (bezuszkodzeniowo) kopiowane, dany dokument może zostać wyłączony ze zbioru dokumentów stanowiących przedmiot zlecenia, bez zmiany dotychczasowych ustaleń umowy.  Zmiana wymaga formy pisemnej.

W przypadku zniszczenia dokumentu, w wyniku wykonywania zlecenia Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt w sposób wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli dokument zostanie uznany przez Zamawiającego za całkowicie zniszczony w wyniku wykonywania zlecenia np. z powodu złego przechowywania, transportu lub opieczętowania pieczęcią dot. archiwizacji cyfrowej, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary pieniężnej określonej w umowie.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich niezgodności powstałych po podłączeniu zeskanowanych dokumentów (we własnym zakresie przez Zamawiającego) do systemu GEO-INFO, polegających na rozbieżności pomiędzy operatem widniejącym w systemie a dokumentami do niego dołączonymi.

Na zeskanowanych dokumentach Wykonawca przystawi pieczęć o treści opisanej w § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wzór pieczątki należy przedstawić do akceptacji Geodecie Powiatowemu. Pieczęć musi być umiejscowiona na dokumencie w taki sposób, aby nie zasłaniała jego treści. Umieszczenie ww. pieczęci w sposób, który przysłania treść dokumentu lub czyni go (lub jego część) nieczytelnym, bądź słabo czytelnym będzie uznane za zniszczenie dokumentu, które podlega sankcjom z art. 276 Kodeksu karnego. Powyższa zasada bezwzględnie dotyczy dokumentów prawnych, oryginałów protokołów, orzeczeń, postanowień, decyzji, projektów, szkiców granicznych, szkiców polowych itp.

Wszystkie rozbieżności zauważone w trakcie prac należy wyjaśniać na bieżąco z Geodetą Powiatowym, z zachowaniem formy pisemnej - wpisu w Dzienniku Robót.

Wszystkie uzgodnienia MUSZĄ mieć formę pisemną. Brak zachowania formy pisemnej będzie uznawane za samowolne wprowadzenie zmian i odstępstwo od warunków zamówienia.

1. Sposób nazewnictwa dla plików TIFF (dokumenty materiałów zasobu):

Zeskanowane dokumenty należy kompletować jako operaty prawne. W trakcie prac zwrócić uwagę na właściwe grupowanie operatów wg materiałów zasobu.

W folderze obrębu  będą katalogi „materiały zasobu” w nich dokumenty, np.

T:\321101_2-DOBRA\0001-Bezrzecze\P.3211.2018.625\P.3211.2018.625_2.tif

ścieżka do pliku					T:\321101_2-DOBRA\0001-Bezrzecze

nazwa materiału zasobu (operat techniczny)			P.3211.2018.625

numer kolejny dokumentu danego materiału zasobu	P.3211.2018.625_1 ....2,   ...3

2. Sposób nazewnictwa dla wielostronicowych plików PDF:

W folderze obrębu będą „materiały  zasobu” w postaci wielostronicowych plików PDF zawierających skany WSZYSTKICH KART OPERATU TECHNICZNEGO. Nazwy plików będą odpowiadały nazwom materiałów zasobu, np.:

T:\321101_2-DOBRA\0001-Bezrzecze\P.3211.2018.625.pdf

Struktura katalogów, niezbędna do prawidłowego określenia ścieżki, zostanie Wykonawcy udostępniona przez Administratora SIP GEO-INFO. Powyższe ustalenia uwzględniają wymogi modułu Ośrodek systemu GEO-INFO wykorzystywanego do zarządzania danymi ewidencyjnymi zasobu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu płyty DVD (lub przenośny dysk pamięci zewnętrznej) ze zeskanowanymi materiałami. Płyty powinny być opisane, przykładowo:

| Płyta: 1/n | Płyta: 2/n |
| --- | --- |
| Data: | Data: |
| Wykonawca: | Wykonawca: |
| OPERATY PRAWNE | OPERATY PRAWNE |
| Obręb: | Obręb: |
| BEZRZECZE | BEZRZECZE |

Struktura katalogów do uzgodnienia z Administratorem SIP GEO-INFO.

Wykonawca prac zobowiązany jest do:

- zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów,

- dostosowania metod i urządzeń skanujących do rodzaju i stanu (jakości) skanowanych materiałów,

- niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych w umowie,

- nieudostępniania oryginałów ani kopii materiałów zgromadzonych w wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych innym podmiotom,

- nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww. dokumentach,

- niezmieniania treści ww. dokumentów,

- zapewnienia ochrony udostępnionych dokumentów w trybie ustawy o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, praw autorskich i prawach pokrewnych,

- zapewnienia nadzoru ochrony technicznej udostępnionych materiałów,

- zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania udostępnionych materiałów przed dostępem osób nieuprawnionych.

- Termin wykonania

Termin wykonania prac ustala się do dnia:

- Etap I:	25 września 2018 r.

- Etap II:	14 grudnia 2018 r.

Zakończenie prac nastąpi z chwilą:

I Etapu:

              - Przekazania Zamawiającemu kompletnego operatu opisowo-kartograficznego, czego dowodem będzie protokół odbioru I Etapu prac (bez uwag) podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Przekazania plików o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt. 4 warunków technicznych.

- Pozytywnego wyniku kontroli poprawności technicznej oraz zgodności ze standardem GEO-INFO plików wsadowych zawierających zmiany powstałe w wyniku modernizacji, czego dowodem będzie protokół kontroli (bez uwag) przeprowadzonej przez Pracownię Informatyczną, podpisany przez Administratora SIP GEO-INFO.

II Etapu:

- Przekazania danych i materiałów w formie geodezyjnego operatu technicznego z całości wykonanych prac do pzgik (w formie papierowej i skanów).

- Przekazanie plików wsadowych do zasilenia bazy EGiB uwzględniające zmiany wynikające z rozpatrzenia zgłoszonych uwag.

- Pozytywnego wyniku kontroli poprawności technicznej oraz zgodności ze standardem GEO-INFO plików wsadowych zawierających zmiany powstałe w wyniku modernizacji, czego dowodem będzie protokół przekazania (bez uwag) bazy danych podpisany przez Administratora SIP GEO-INFO.

- Sporządzenia i przekazanie kopii cyfrowych dokumentów z modernizacji w formie plików wsadowych do zasilenie modułu Ośrodek GEO - INFO, zgodnie z wymogami zawartymi w umowie i warunkach technicznych, czego dowodem będzie protokół kontroli (bez uwag) przeprowadzonej przez Administratora SIP GEO-INFO.

- Przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (po spełnieniu pkt. 4, 5 i 6), czego dowodem będzie protokół przyjęcia (bez uwag) II Etapu prac, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

skontrolował: Tadeusz Łukasiuk – Geodeta Powiatowy

opracowali: Maria Malicka Główny Specjalista przy współudziale Roberta Kubienia – Starszego Informatyka