Załącznik nr 7 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opz)

Część 1. Sprzęt do utrzymania czystości

| l.p. | przedmiot | opis parametrów | jednostka | liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szorowarka jednotarczowa | Urządzenie do czyszczenia zachowawczego, nakładania i usuwania powłok, szlifowania i polerowania podłóg twardych oraz bonetowania i szamponowania wykładzin dywanowych. Wymiary i ciężar: ciężar - 45 kg, ciężar (bez akcesoriów) - 42 kg, długość - 590 mm, szerokość - 430-450 mm, wysokość - 1 180 mm. Długość kabla - 15-20 m. Zawartość zbiornika środka czyszczącego - 12 l. Zasilanie elektryczne: napięcie - 220-240 V, częstotliwość - 50 Hz, maksymalny pobór mocy - 1 800 W Poziom ciśnienia akustycznego - 66,3 dB(A). Szczotka/podkładka: średnica - 430 mm, ilość obrotów - 150/300 obr./min Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 45/47. W skład wyposażenia chodzi co najmniej: zbiornik na wodę, przewód zasilający, uchwyt do padów, 10 szt. dwustronnych padów dostosowanych do pracy z zaoferowanym urządzeniem (dostosowany rozmiar pada oraz różne kolory padów). | zestaw | 1 |
| 2. | Wózek do wymiany pościeli | Wózek hotelowy na pościel. Min. 2 półki, 3 wysuwane kuwety, worki na pościel 2 x 100 l. Hamulce postojowe. Zasłona maskująca (dł. szer. wys.) 1 910 x 580 x 1 125 mm. | szt. | 1 |
| 3. | Wózek do sprzątania | Wyposażenie standardowe: podstawa pod zestaw, 2 x ramka pionowa, 3 x ramka na kuwetę, 3 x kuweta duża, ramka na worek 120 l, ramka pod worek 120 l, worek 120 l niebieski, 5 x zapinka worka, podstawa pod wiadro i prasę, prasa do wyciskania czerwono/niebieska, wiadro 20 l czerwone ,wiadro 20 l niebieskie, Wymiary rzeczywiste: 1 210 x 680 x 1 050 mm. Do każdego wyposażenia: stelaż mopa z kijem, wkład mopa z mikrofibry o małym ciężarze, ergonomiczny i lekki kij teleskopowy, stabilny przegub, duża powierzchnia stykowa oraz funkcjonalny przycisk nożny. | szt. | 2 |

Część 2. Sprzęt komputerowy i multimedialny

| l.p. | Przedmiot | opis parametrów | jednostka | liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem | Komputer typu All-in-one. Procesor typu Intel Core i5-1135G7. Pamięć RAM minimum 8 GB. Przekątna ekranu co najmniej 23". Dysk SSD PCIe minimum 512 GB. Rozdzielczość ekranu co najmniej 1 920 x 1 080 (FullHD). Karta graficzna co najmniej o parametrach karty typu Intel UHD Graphics 630. Kamera internetowa. Mysz i klawiatura w zestawie. Złącza: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI out - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. System operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa). Pakiet biurowy MS Office 2019 Standard – licencja elektroniczna dla edukacji. Gwarancja 24 miesiące. | szt. | 2 |
| 2. | Drukarka laserowa | Drukarka do zastosowań biurowych. Technologia druku: laserowa, kolorowa. Interfejsy: USB, WiFi, LAN AirPrint, NFC. Druk dwustronny automatyczny. Szybkość druku 31 str./min. Dodatkowe informacje: drukowanie bezpośrednio ze smartphonów i tabletów. | szt. | 2 |
| 3. | Projektor LCD | Wymagania minimalne: format 4:3, jasność 2 501 - 3 000, kontrast <10000:1. Montaż sufitowy. Odległość projekcji standardowa. Wejścia: HDMI, LAN, USB, VGA. Żywotność lampy 6 000 - 10 000. | szt. | 1 |
| 4. | Ekran sufitowo - - ścienny | Elektryczny ekran projekcyjny sufitowo - ścienny. Rozmiar 200 x 200 cm. Sterowany elektrycznie. | szt. | 1 |
| 5. | Mobilny zestaw nagłaśniający | Odtwarzanie płyt: DVD, DVD+R/RW, DVD+RDL, CD-Audio, CD-R/RW. Sposób umieszczania płyty: szuflada sterowana elektrycznie. Obsługiwane formaty: MP3. Obsługiwane formaty wideo: xvid. Typ kolumny: 3-drożny bass reflex, korekta dźwięku, podbicie basu, łączność bluetooth, NFC, zgodność z Apple. Wyłącznik czasowy. Wejście mikrofonowe. Efekty świetlne, karaoke, kontrola za pomocą smartphona, obsługa ID3 Tag, USB - odtwarzanie muzyki, wbudowane efekty świetlne. Złącza: USB, HDMI, mikrofonowe, AUX, wyjście liniowe audio, wyjście AV. | szt. | 1 |